## Slide 1: 라즈베리파이 기초과정 (1차시)
㈜헬로앱스
강사: 김영준 목원대학교 겸임교수

## Slide 2: 라즈베리파이 소개
2012년 영국의 라즈베리파이 재단에서 교육적인 목적으로 제작한 싱글보드 컴퓨터
Pi3 버전까지 출시
CPU: Quad Cortex A53@1.2GHz
Instruction Set: ARMv8-A
GPU: 400 MHz VideoCore IV
RAM: 1GB
Ethernet: 10/100
Wireless: 802.11m / Bluetooth 4.0
Audio: HDMI / Headphone
GPIO: 40핀
소개

## Slide 3
준비하기

## Slide 4: 준비물 #1
준비하기
노트북 또는 PC
라즈베리파이 3
무선 공유기
USB 키보드
USB 마우스
Micro SD 16GB
Micro SD 리더기
(필수)
(필수)
(필수)
(필수)
(필수)
(필수)
(필수)

## Slide 5: 준비물 #2
준비하기
LAN 케이블
(필수)
HDMI 케이블
(필수)
USB 무선 어젭터
(옵션)
전원 케이블
(필수)
HDMI DVI 젠더
(모니터에 HDMI 포트 없는 경우 필요)

## Slide 6: 준비물 #3
준비하기
센서 확장 쉴드
(아두이노All-In-One 쉴드)
센서 키트
(옵션)
(옵션)

## Slide 7
설치하기

## Slide 8: 설치하는 절차
PC에서 라즈비안 OS 설치 파일 다운로드
Micro SD 카드에 복사
Micro SD 카드를 라즈베리파이에 장착
라즈베리파이 부팅 및 설치 진행
시스템 업데이트
개발 환경 설정

## Slide 9: 설치하기: 라즈비안 OS 파일 다운로드
http://www.raspberrypi.org 사이트 접속

## Slide 10: 설치하기: 라즈비안 OS 파일 다운로드
NOOBS 클릭
NOOBS: New Out of the Box Software

## Slide 11: 설치하기: 라즈비안 OS 파일 다운로드
NOOBS Download ZIP 파일 선택

## Slide 12: 설치하기: 라즈비안 OS 파일 다운로드
NOOBS Download ZIP 파일을 임의의 디렉토리에 저장

## Slide 13: 설치하기: 라즈비안 OS 파일 복사하기
NOOBS Download ZIP 파일의 압축을 해제하기

## Slide 14: 설치하기: 라즈비안 OS 파일 복사하기
Micro SD 카드(리더기)를 컴퓨터에 연결하기
새로운 USB 드라이브
생성 확인

## Slide 15: 설치하기: 라즈비안 OS 파일 복사하기
압축 해제된 전체 파일을 USB 디렉토리에 복사 (Micro SD 카드)

## Slide 16: 설치하기: Micro SD 카드 장착하기
Micro SD 카드를 라즈베리파이에 장착하기

## Slide 17: 설치하기: 라즈베리파이 케이블 연결
HDMI 케이블을 HDMI 포트에 연결한 후 모니터에 연결
키보드와 마우스를 USB 포트에 연결
LAN 케이블을 LAN 포트에 연결
HDMI
LAN
키보드 / 마우스

## Slide 18: 설치하기: 라즈베리파이 케이블 연결
무선 공유기와 라즈베리파이 연결
LAN 케이블을 LAN 포트에 연결
라즈베리 파이는 자동으로 IP가 할당되며, 공유기가 인터넷에
연결되어 있는 경우, 자동으로 인터넷에 연결됩니다.

## Slide 19: 설치하기: 라즈베리파이 케이블 연결
라즈베리파이 보드에 전원 케이블을 연결하면 자동으로 부팅됨

## Slide 20
환경 구성하기

## Slide 21: 터미널 콘솔창 실행하기
LXTerminal 아이콘을 클릭하여 실행합니다.

## Slide 22: 한글 폰트 파일 설치하기
LXTerminal 창에서 아래의 명령어를 입력합니다.
sudo apt-get install ibus-hangul ttf-unfonts-core
sudo) Super User DO
apt-get) Advanced Packaging Tool - Get
슈퍼유저 권한으로 apt-get 명령어를 실행함

## Slide 23: 업데이트 실행
LXTerminal 창에서 아래의 명령어를 입력합니다.
sudo apt-get update

## Slide 24: 업그레이드 실행
LXTerminal 창에서 아래의 명령어를 입력합니다.
sudo apt-get upgrade
Sudo apt-get update 및 upgrade 명령어 실행을 2번 정도 반복함

## Slide 25: 한글 입력기 (iBus) 실행
LXTerminal 창에서 아래의 명령어를 입력합니다.
sudo apt-get install ibus ibus-hangul

## Slide 26: IP 주소 확인하기
LXTerminal 창에서 아래의 명령어를 입력합니다.
또는 오른쪽 상단의 아이콘에 마우스를 올리면 IP 표시됨
ifconfig

## Slide 27
원격접속 환경
구성하기

## Slide 28: 라즈베리파이 환경 설정 메뉴 실행
Raspberry Pi Configuration 실행

## Slide 29: 라즈베리파이 환경 설정 메뉴 실행
Interfaces 탭 선택
모든 항목을 Enable로 설정함

## Slide 30: 재시작
Shutdown 메뉴에서 Reboot 선택

## Slide 31: 모니터 없이 원격으로 라즈베리파이 사용
방법1) PuTTY를 통해 터미널로 접속하여 사용
  터미널 접속만 가능하며, UI 관련된 기능을 실행할 수 없음
방법2) VNC Viewer를 통해 원격으로 화면 접속하여 사용
  실제 화면을 동일하게 보면서 사용 가능
  모니터나 키보드, 마우스 없이 원격으로 라즈베리파이 사용

## Slide 32: PuTTY Download
http://www.chiark.greenend.org.uk

## Slide 33: PuTTY Download
PuTTY.exe 실행
SSH 모드 선택
IP 주소 입력
Open 버튼 클릭

## Slide 34: PuTTY Download
로그인
login id에 pi
password에 raspberry 입력

## Slide 35: VNC Client 설치
https://www.realvnc.com/raspberrypi/
원격접속 프로그램 다운로드

## Slide 36: VNC Client 설치
원격 접속 프로그램 실행
VNC-Viewer-6.0.1-Windows-64bit.exe
VNC-Viewer-6.0.1-Windows-32bit.exe
또는

## Slide 37: VNC Client 실행
원격 접속 프로그램 실행
IP 주소 입력후
엔터키

## Slide 38: VNC Client 실행
원격 접속 프로그램 실행
User name에 pi
password에 raspberry 입력

## Slide 39: VNC Client 실행
원격으로 라즈베리파이 화면이 표시됨

## Slide 40
화면 해상도 크기 변경하기

## Slide 41: 원격 화면의 크기 변경하기
Raspberry Pi Configuration 실행

## Slide 42: 원격 화면의 크기 변경하기
Set Resolution을 선택하여 자신에게 맞는 크기 선택

## Slide 43
파이썬 실습 환경

## Slide 44: 업데이트 실행
LXTerminal 창에서 아래의 명령어를 입력합니다.
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install --upgrade pip
sudo apt-get install python-rpi.gpio

## Slide 45: 업데이트 실행
LXTerminal 창에서 아래의 명령어를 입력합니다.
sudo apt-get install python3-dev
sudo apt-get install python3-rpi.gpio

## Slide 46: 업데이트 실행
LXTerminal 창에서 아래의 명령어를 입력합니다.
sudo apt-get install python-setuptools
sudo easy_install –U RPIO

## Slide 47
파이썬 파일 실행

## Slide 48: 개발 쉘 실행하기
Python3 명령어 쉘 실행

## Slide 49: 개발 쉘 실행하기
Python3 명령어 쉘 실행

## Slide 50: 개발 쉘 실행하기
쉘에서 Python 명령어를 입력하여 실행 결과를 확인해 봄

## Slide 51: 개발 편집기 창 열기
Python 명령어를 파일로 저장하여 실행하려면 File -> New File 선택

## Slide 52: 개발 편집기 실행하기
F5 또는 Run 메뉴에서 프로그램을 실행함
실행시 파일이 저장되어 있지 않으면 파일을 저장함
폴더를 생성하려면 파이썬 실행 전에 파일 탐색기에서
Home/pi/ 아래에 폴더를 생성해 놓음

## Slide 53: 파이썬 파일을 명령어로 실행하기
LXTerminal 창에서 아래의 명령어를 입력합니다.
python3 first.py
또는 관리자 권한이 필요한 경우
sudo python3 first.py