## Slide 1: 라즈베리파이 기초과정 (2차시)
㈜헬로앱스
강사: 김영준 목원대학교 겸임교수

## Slide 2
라즈베리파이 코딩

## Slide 3: H/W 제어 코딩 툴
라즈베리파이에서의 H/W 제어 코딩
C/C++ 툴 | 파이썬
코딩: Wiring PI GUI: Qt | 코딩: Rpi.GPIO GUI: Tkinter

## Slide 4: 코딩 주제
GPIO 디지털 제어 (Input / Output)
  LED, 디지털 버튼, 스피커, 서보모터 등
PWM 제어 (아날로그화된 디지털 제어)
  모터 드라이브 제어
UART 통신 (시리얼 통신)
SPI 통신
  SPI 기본 통신
  ADC 연결 (MCP3002, MCP3008 등의 IC와 SPI 연결)
I2C 통신
GUI 코딩

## Slide 5
파이썬 실행하기

## Slide 6: 파이썬 쉘 실행하기
Programming 메뉴에서 Python 3 메뉴 선택 -> 쉘이 실행됨

## Slide 7: 파이썬 명령어 실행하기
파이썬 쉘에서 파이썬 명령어를 직접 입력하면 실행 결과 표시
  예) print (“Hello!”) 입력후 엔터키를 치면 Hello!가 출력됨

## Slide 8: 파이썬 편집기 실행하기
파이썬 쉘 메뉴에서 File -> New File 선택하면 편집기창 실행됨

## Slide 9: 파이썬 편집기 실행하기
편집기 창에서 Run -> Run Module 메뉴를 선택하면 작성된 코드가 실행됨

## Slide 10: 개발 편집기에서 직접 실행하기
F5 또는 Run 메뉴에서 프로그램을 실행함
실행시 파일이 저장되어 있지 않으면 파일을 저장함
폴더를 생성하려면 파이썬 실행 전에 파일 탐색기에서
Home/pi/ 아래에 폴더를 미리 생성해 놓아야 함

## Slide 11: 파이썬 파일로 생성한 후 실행하기
나중에 터미널에서 작성된 파이썬 파일을 실행할 경우에는 아래와 같이 실행시킬 수 있음
python3 first.py
또는 관리자 권한이 필요한 경우
sudo python3 first.py

## Slide 12
파이썬 기초

## Slide 13: 주석 처리
파이썬에서는 #으로 시작하는 라인은 주석처리됨

## Slide 14: 변수
A = 100
B = 0b0101
C = 0x55
D = 123.56
E = ‘12345’
F = “12345”
G = True

## Slide 15: 문자를 숫자로, 숫자를 문자로
n = int(‘123’)
f = float(“365.7”)
x = long(“12345678”)
s = str(123)
ss = str(456) + “789”

## Slide 16: range() 함수
range(10)
  0 ~ 9 사이의 숫자를 생성함
range(5, 10)
  5 ~ 9 사이의 숫자를 생성함
range(10, 20, 2)
  10에서 19까지의 숫자를 2씩 증가하여 생성함
  10, 12, 14, 16, 18

## Slide 17: if 조건 비교
if 조건식:
수식
수식
else:
수식
수식

## Slide 18: if 조건 비교
a = 5
if a == 5:
print (‘True’)
else:
print (‘False’)
a = 5
if a > 3 and a < 10:
print (‘True’)
else:
print (‘False’)
and, or, nor

## Slide 19: if 조건 비교
a = 5
if a == 4:
print (‘number is 4’)
elif a < 10:
print (‘number little then 10’)
else:
print (‘number is something’)

## Slide 20: while 반복문
while 조건식 :
명령어
명령어
a = 0
while a < 10 :
a = a + 1
print (a)

## Slide 21: for 반복문
for i in range(10) :
print(i)

## Slide 22: for 반복문 실습
구구단을 작성해 봅니다.
다중 반복문을 사용합니다.
for x in range(2, 10):
print("------- [" + str(x) + "단] -------")
for y in range(1, 10):
print(x, "X", y, "=", x*y)
print("---------------------")

## Slide 23: 시간 지연 함수
import time
#sleep 함수는 초단위로 지연시킴
#아래의 예는 0.1초씩 실행을 지연시킴
for i in range(10)
print (i)
time.sleep(0.1)

## Slide 24: 예외처리
try:
except 에러:
else:
finally:

## Slide 25: Ctrl+C로 프로그램 종료 처리
try:
except KeyboardInterrupt:
pass
else:
finally:

## Slide 26: 함수 정의하기 #1
#리턴값이 없는 함수
def MySum1():
a = 10
b = 20
print (a+b)
MySum1()

## Slide 27: 함수 정의하기 #2
#리턴값이 있는 함수
def MySum2():
a = 10
b = 20
return (a+b)
print MySum2()

## Slide 28: 함수 정의하기 #3
#인수가 있는 함수
def MySum3(a, b):
return (a+b)
s = MySum3(33, 44)
print MySum3(100, 200)
print MySum3(“ABC”, “DEF”)

## Slide 29: 함수에서 전역변수 사용하기
a = 100
def MySum4(b):
global a
a = 200
return (a+b)
print MySum4(300)

## Slide 30: 모듈 추가하기
import 모듈명 as 별명
import time
import RPi.GPIO as GPIO
import math
import random

## Slide 31: 모듈 생성하기
파이썬 코드를 임의의 모듈이름.py로 저장하면 됨
.py를 제외한 파일 이름이 모듈 이름이 됨
모듈 안에 있는 변수나 함수는
모듈.변수
모듈.함수
로 호출 또는 참조 가능

## Slide 32
LED 제어하기

## Slide 33: LED 제어하기
LED 연결하기
11핀 핀에 LED 소자 연결
GND  검정색 케이블
11번핀  초록색 케이블

## Slide 34: LED 제어하기
LED 연결하기

## Slide 35: LED 제어하기
LED 연결하기
센서에서 초록색선은 11번 핀에
검정색선은 9번 핀에 연결
빨간색 선은 연결할 필요 없음

## Slide 36: GPIO 모듈 불러오기
import RPi.GPIO as GPIO

## Slide 37: 핀번호 할당 방법 정의 #1
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
위와 같이 setmode에서
GPIO.BOARD로 정의하면
오른쪽 그림에서
01 ~ 40번 까지의 숫자로
핀 번호를 사용하겠다는
의미임
예를 들어 11번핀은
GPIO17인데, 프로그렘에서
11번으로 사용함

## Slide 38: 핀번호 할당 방법 정의 #2
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
위와 같이 setmode에서
GPIO.BCM으로 정의하면
오른쪽 그림에서
GPIO이름 뒤에 있는
번호로 핀 번호를 사용하겠다는
의미임
예를 들어 11번핀은
GPIO17인데, 프로그렘에서
17번으로 사용함

## Slide 39: 핀번호 용도 및 초기값 설정
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO. BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
위의 값은 11번 핀을 OUT (출력) 목적으로 사용하며
초기값은 LOW 상태로 시작하도록 설정함

## Slide 40: 핀에 값을 출력함
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO. BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
위의 값은 11번 핀에 HIGH 상태로 출력함

## Slide 41
LED 켜기

## Slide 42: 시간 모듈 추가하기
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO. BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
time 모듈을 import 시켜줌

## Slide 43: 3초간 LED 켜기
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO. BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
time.sleep(3)

## Slide 44: 모든 GPIO 핀 해제시키기
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO. BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
time.sleep(3)
GPIO.cleanup()
종료하기 전에 GPIO 핀들을 개방시켜 주어야 함
cleanup() 실행하지 않고 종료할 경우, 그 다음 실행시
경고 메시지가 표시됨

## Slide 45
LED 점멸하기

## Slide 46: 0.5초 간격 점멸 기능 구현하기
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO. BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(11, GPIO.LOW)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(11, GPIO.LOW)
time.sleep(0.5)
GPIO.cleanup()

## Slide 47
무한 반복 기능 구현

## Slide 48: Ctrl + C로 종료되는 프로그램 틀
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO. BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
try:
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()
Ctrl+C 키를 눌러 프로그램을 종료시키는 기능을 구현함

## Slide 49: 무한 loop 기능을 추가함
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO. BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
try:
while True:
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()
While 문을 종료시기려면 Ctrl+C 키를 누름

## Slide 50: LED 점멸 기능을 추가함
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO. BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
try:
while True:
GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(11, GPIO.LOW)
time.sleep(0.5)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()