## Slide 1: 라즈베리파이 기초과정 (3차시)
㈜헬로앱스
강사: 김영준 목원대학교 겸임교수

## Slide 2
디지털 입력

## Slide 3: LED와 Push 버튼 연결
7번 핀에 Push 버튼 데이터 선 연결
11번에 LED 데이터선 연결
각 센서에 GND와 3.3V 연결

## Slide 4: LED 연결하기
LED 연결하기
센서에서 초록색선은 11번 핀에
검정색선은 9번 핀에 연결
빨간색 선은 연결할 필요 없음

## Slide 5: Push 버튼 연결하기
Push 버튼 연결하기
센서에서 초록색선은 7번 핀에
검정색선은 6번 핀에 연결
빨간색 선은 1번에 연결

## Slide 6: 디지털 핀 값을 읽어오는 패턴
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO. BOARD)
GPIO.setup(7, GPIO.IN)
GPIO.IN으로 사용 목적을 설정해 줌

## Slide 7: 디지털 핀 값을 읽어오는 패턴
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO. BOARD)
GPIO.setup(7, GPIO.IN)
a = GPIO.input(7)
GPIO.input 명령으로 값을 읽어옴

## Slide 8: 디지털 핀 값을 출력하는 예제
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO. BOARD)
GPIO.setup(7, GPIO.IN)
try:
while True:
a = GPIO.input(7)
print (a)
time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()

## Slide 9
디지털 버튼으로
LED 켜기

## Slide 10: 버튼으로 LED 켜기
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(7, GPIO.IN)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
try:
while True:
a = GPIO.input(7)
if a == 0:
GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
else:
GPIO.output(11, GPIO.LOW)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()

## Slide 11
풀업 / 풀다운 설정

## Slide 12: 버튼으로 LED 켜기 (참고 사항임)
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(7, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
try:
while True:
a = GPIO.input(7)
if a == 1:
GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
else:
GPIO.output(11, GPIO.LOW)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()
본 실습에서 사용되는 버튼은 저항의
위치가 고정되어 있어, 풀업/풀다운을
조정해도 결과가 달라지지 않음

## Slide 13
실습 및 응용

## Slide 14: 실습
주제1) 학생의 인원수를 세는 카운터를 버튼으로 구현해 봅니다.
주제2) 토글 스위치를 구현하시오.
주제3) 버튼이 눌리면 10초간 LED가 켜진 후 꺼지도록 합니다.
주제4) 버튼이 눌릴 때 마다 LED가 켜져 있는 시간이 10초씩 연장되도록 합니다.

## Slide 15: 카운트 세기
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(7, GPIO.IN)
cnt = 0
pressed = 0
try:
while True:
a = GPIO.input(7)
if a == 1:
if pressed == 0:
cnt = cnt + 1
print (cnt)
pressed = 1
else:
pressed = 0
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()

## Slide 16: 토글스위치
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(7, GPIO.IN)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
led_on = False
pressed = 0
try:
while True:
a = GPIO.input(7)
if a == 1:
if pressed == 0:
led_on = ~led_on
print (led_on)
pressed = 1
else:
pressed = 0
if led_on:
GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
else:
GPIO.output(11, GPIO.LOW)
time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()

## Slide 17
PWM 명령어

## Slide 18: PWM
이론상 100MHz 주파수 생성 가능하나 실제는 그 값보다 작음
Hardware PWM 과 Software PWM으로 구현
  라즈베리파이 3에는 실제로 1개의 물리적 PWM 핀만 존재
    Pin12 GPIO18
  하지만 다른 핀에 대해서는 Software PWM 방식으로 작동

## Slide 19: PWM 명령어의 구성
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
p = GPIO.PWM(11, 100)
GPIO.PWM(핀번호, 진동수)

## Slide 20: PWM 명령어의 구성
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
p = GPIO.PWM(11, 100)
p.start(50)
…
p.stop()
GPIO.cleanup()
start(듀티비를 실수로 표시, 0% ~ 100%)
위의 예는 듀티비가 50%

## Slide 21: 단계적으로 밝기를 조절하는 예제
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
p = GPIO.PWM(11, 100)
p.start(0)
time.sleep(1)
p.ChangeDutyCycle(30)
time.sleep(1)
p.ChangeDutyCycle(60)
time.sleep(1)
p.ChangeDutyCycle(100)
time.sleep(3)
p.stop()
GPIO.cleanup()
ChangeDutyCycle(듀티비)

## Slide 22: 진동수를 변경하려면?
p.ChangeFrequency(진동수)

## Slide 23
실습 및 응용

## Slide 24: 실습
주제1) for 반복문으로 LED가 점진적으로 밝아지다가 어두워 지도록 합니다.
주제2) 버튼으로 LED의 밝기를 조절하는 기능을 구현합니다.

## Slide 25: 단계적으로 밝기를 조절하는 예제
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
p = GPIO.PWM(11, 500)
p.start(0)
for i in range(100):
p.ChangeDutyCycle(i)
time.sleep(0.1)
p.stop()
GPIO.cleanup()
ChangeDutyCycle(듀티비)

## Slide 26: 무한 반복 LED 밝기 조절
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
p = GPIO.PWM(11, 500)
p.start(0)
try:
while True:
for i in range(0, 100, 5):
p.ChangeDutyCycle(i)
time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
pass
p.stop()
GPIO.cleanup()

## Slide 27: 무한 반복 LED 밝기 조절
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
p = GPIO.PWM(11, 500)
p.start(0)
try:
while True:
for i in range(0, 100, 5):
p.ChangeDutyCycle(i)
time.sleep(0.1)
for i in range(100, 0, -5):
p.ChangeDutyCycle(i)
time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
pass
p.stop()
GPIO.cleanup()

## Slide 28
스피커 제어

## Slide 29: 진동수로 멜로디 생성
import RPi.GPIO as GPIO
import time
p = GPIO.PWM(12, 1000)
p.start(50)
…
p.stop()
GPIO.cleanup()
1000 Hz를 듀티비 50%로 실행

## Slide 30: 진동수로 멜로디 생성
p.ChangeFrequency(진동수) 명령을 이용하여
듀티비를 50%으로 유지하고 진동수 변경

## Slide 31: 진동수로 멜로디 생성
import RPi.GPIO as GPIO
import time
p = GPIO.PWM(11, 300)
p.start(50)
time.sleep(1)
p.ChangeFrequency(500)
p.ChangeDutyCycle(50)
time.sleep(1)
p.ChangeFrequency(1000)
p.ChangeDutyCycle(50)
time.sleep(1)
p.stop()
GPIO.cleanup()

## Slide 32: 진동수로 멜로디 생성
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
p = GPIO.PWM(11, 500)
p.start(50)
try:
while True:
for i in range(100, 1000, 5):
p.ChangeFrequency(i)
time.sleep(0.1)
for i in range(1000, 100, -5):
p.ChangeFrequency(i)
time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
pass
p.stop()
GPIO.cleanup()

## Slide 33: 음계표

## Slide 34
UART 통신

## Slide 35: 라즈베리파이 UART 핀

## Slide 36: 라즈베리파이와 아두이노 쉴드 연결
라즈베리 8번 (Tx) -> 아두이노 10번 (Rx)
라즈베리 10번 (Rx) -> 아두이노 11번 (Tx)
라즈베리 5V -> 아두이노 5V
라즈베리 GND -> 아두이노 GND

## Slide 37: UART 통신을 사용하기 위한 준비
sudo apt-get install python-serial
아래의 명령을 실행하여 PySerial 패키지 설치

## Slide 38: 아두이노에서 조도센서의 값을 전달하기
#include <SoftwareSerial.h>
//10 Rx, 11 Tx
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
void setup()
{
//Conneced to PC
Serial.begin(115200);
//Connected to RaspBerry
mySerial.begin(9600);
}
void loop()
{
int a = analogRead(0);
mySerial.print(a);
delay(100);
}

## Slide 39: 시리얼 통신값 표기하기
import serial
con = serial.Serial(‘dev/ttyAMA0’, 9600)
while True:
print (con.readline())

## Slide 40: 시리얼 명령어
import serial
con = serial.Serial(‘dev/ttyAMA0’, 9600)
#읽을 데이터가 없으면 0, 있으면 길이 값을 리턴
길이 = con.isWaiting()
#read 명령어를 이용하여 필요한 길이의 값을 읽어옴
a = con.read(길이)
#write명령으로 값을 전송
con.write(1)

## Slide 41
실습 및 응용

## Slide 42: UART 실습
아두이노 보드의 조도 센서값이 작으면 LED를 켜는 기능을 구현하시오

## Slide 43: UART 실습
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import serial
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
con = serial.Serial(‘dev/ttyAMA0’, 9600)
try:
while True:
a = con.isWaiting()
if a > 0:
d = con.read(a)
print(d)
time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
pass
p.stop()
GPIO.cleanup()

## Slide 44: UART 실습
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import serial
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
con = serial.Serial(‘dev/ttyAMA0’, 9600)
try:
while True:
a = con.isWaiting()
if a > 0:
d = con.read(a)
print(d)
if int(d) < 500:
GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
else:
GPIO.output(11, GPIO.LOW)
time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
pass
p.stop()
GPIO.cleanup()